# Text boxes

Οδηγίες Χειρισμού

Απλής Συσκευής

Smart Communication Server

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

## Πριν χρησιμοποιήσετε το Τερματικό σας…

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του συστήματος SL1000 της NEC.

Λόγω της ευελιξίας του συστήματος, οι Κωδικοί Κλήσης σας και οι Δυνατότητες Χωρητικότητας  μπορεί να διαφέρουν από αυτούς σε αυτόν τον οδηγό. Ελέγξτε με τον Εξουσιοδοτημένο από τη NEC Προμηθευτή σας / Διαχειριστή Συστήματος και σημειώστε τις όποιες διαφορές.

Εδώ προβάλλεται το NEC Single-Line Telephone (AT-45). Αυτές οι Οδηγίες Χειρισμού περιγράφουν γενικά τις διαδικασίες των αναλογικών Single-Line Telephone (SLT). Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο SLT σας για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπρόσθετες βασικές λειτουργίες.

Hookflash

Πλήκτρο FLASH (RECALL)

Όταν είστε σε κλήση, πιέστε το πλήκτρο FLASH για να θέσετε σε αναμονή τη γραμμή.

Πλήκτρο ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Αναβοσβήνει όταν έχετε Μήνυμα σε Αναμονή ή υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση.

## Κάνοντας Κλήσεις

( Κάντε μια Εξωτερική Κλήση <Ταχεία Πρόσβαση>

Trunk Κωδικός Πρόσβασης

- Η κλήση σας θα κουδουνίσει ή θα γίνει ανακοίνωση φωνής. Αν ακούσετε κουδουνισμό, περιμένετε για απάντηση. Αν ακούσετε ένα μπιπ, αρχίστε να μιλάτε. Πληκτρολογώντας “1” αλλάξτε τον τρόπο voice/ring. (αν ο προορισμός είναι Τερματικό Multi-line)

?

?

?

?

Περιμένετε ώστε το σύστημα να σας καλέσει πίσω

Τηλεφωνικός Αριθμός

## Κλήση Μνημών Συστήματος

- Για να αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης για εξωτερική γραμμή, ρωτήστε τον Εξουσιοδοτημένο από τη NEC προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

- Ακούστε τον Ήχο Κλήσης πριν καλέσετε έναν Τηλεφωνικό Αριθμό.

9

Πιέστε το πλήκτρο Redial για να καλέσετε αυτομάτως τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

Group Μνημών

Περιμένετε χωρίς να κλείσετε

( Κάντε μια Κλήση Ενδοεπικοινωνίας <Κλήση Πρόσβασης>

( Συντετμημένες (Ταχείες) Κλήσεις <Εξωτερικές>

Κοινές

Μνήμες

?

?

?

Callback

Αριθμός Μνήμης

2

#

4

#

?

?

?

Ακούτε Ήχο Κατειλημμένου ή Καμία Απάντηση

Αριθμός Group Μνήμης

- Το ψηφίο του αριθμού μνήμης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του συστήματος. (0-9<Μόνο Group μνημών> / 00-99 / 000-999)

- Οι Τηλεφωνικοί Αριθμοί πρέπει να είναι προ-εγκατεστημένοι στο σύστημα.

- Η ρύθμιση του Συστήματος είναι απαραίτητη για το Group μνημών. Ρωτήστε τον Εξουσιοδοτημένο από τη NEC Προμηθευτή σας για τις λεπτομέρειες.

( Επανάκληση Κλήσης (Redial) <για Εξωτερική/Εσωτερική γραμμή>

0

7

8

( Ακύρωση Camp On / Callback

(Στην περίπτωση Camp On)

- Camp On	Στην περίπτωση της Ενδοεπικοινωνίας, όταν ακούτε κουδουνισμό, περιμένετε την απάντηση

του καλούμενου.

Στην περίπτωση Εξωτερικής Κλήσης, όταν ακούσετε Ήχο Κλήσης, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τον αριθμό.

- Callback 	Στην περίπτωση της Ενδοεπικοινωνίας, όταν το τερματικό σας αρχίζει τον κουδουνισμό, σηκώστε το ακουστικό και περιμένετε για τον καλούμενο να απαντήσει.

Στην περίπτωση Εξωτερικής Κλήσης, όταν το τερματικό σας αρχίζει τον κουδουνισμό, σηκώστε το ακουστικό, ακούστε τον Ήχο Κλήσης και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου.

- Αυτή η λειτουργία είναι εφαρμοστέα στην περίπτωση που όλα τα trunks είναι απασχολημένα. (δεν εφαρμόζεται όταν ο εξωτερικός καλούμενος είναι απασχολημένος)

5

5

#

8

( Ορισμός Camp On / Callback

Camp On

0

## Αν η κλήση σας δεν διέρχεται…

FLASH /

RECALL Key

(or Hookflash)

( Ρυθμίστε / Απαντήστε σε ένα Μήνυμα Αναμονής

Ακούτε Ήχο Κατειλημμένου ή Καμία Απάντηση

Ρύθμιση

0

Απάντηση

0

Ο δείκτης του τερματικού σας αναβοσβήνει κόκκινος

- Όταν ρυθμίσετε ένα MW, ο δείκτης του καλούμενου αρχίζει να αναβοσβήνει.

- Όταν απαντάτε ένα MW, ο Δείκτης θα σβήσει αυτόματα όταν ο καλούμενος απαντήσει.

2

7

7

( Ανάκτηση μιας Κρατημένης Εξωτερικής Κλήσης

?

FLASH /

RECALL Key

(or Hookflash)

- Αν τεθείτε σε on hook, η κρατημένη κλήση θα κουδουνίσει πίσω.

- Αυτή η λειτουργία θέτει την εξωτερική σας κλήση σε Αποκλειστική Κράτηση. Άλλοι εσωτερικοί χρήστες δεν μπορούν να αφαιρέσουν την Κράτηση.

ΜΗΝ κλείσετε το ακουστικό!

Ανάκτηση

Κράτηση

Ομιλία

( Κρατώντας μια Κλήση / Ανακτώντας μια Κρατημένη Κλήση

<Δυο φορές>

## Κράτηση / Μεταφορά Κλήσεις

- Η ρύθμιση του Συστήματος είναι απαραίτητη για να φτιάξετε Call Pickup Group. Ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο από τη NEC προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

9

Συγκεκριμένο Εσωτερικό

Σε άλλο Group

( Απαντώντας μια Κλήση για άλλο Εσωτερικό

Στο ίδιο Group

Κουδουνισμός

6

8

3

7

8

( Απαντώντας μια Εξωτερική Κλήση / Ενδοεπικοινωνία

#

## Απαντώντας Κλήσεις

Ξεκινήστε τη Διάσκεψη

1

7

8

Ακύρωση Όλων

(σε οποιοδήποτε εσωτερικό)

?

?

?

( Ακυρώστε ένα Μήνυμα Αναμονής

Εσωτερικός Αριθμός

?

?

Αριθμός γραμμής που θέλετε να Ανακτήσετε

- Για το καλούμενο ψηφίου του Αριθμού Γραμμής, ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο από τη NEC Προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

## Για πιο Εύκολη Χρήση…

( Μεταφέροντας την Κλήση σε άλλο Εσωτερικό

?

Αναγγελία

?

FLASH / RECALL Key

(or Hookflash)

Ομιλία

?

Εσωτερικός Αριθμός

( Μην Ενοχλείτε (DND)

7

4

8

3

2

1

- Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία DND, ο Εσωτερικός Ήχος Κλήσης πρέπει να αλλάζει.

4

0

Προώθηση Κλήσης Άμεσα

DND: Ακύρωση

DND: Μεταφερόμενη (CFW) Κλήση

DND: Trunk & Εισερχόμενη Κλήση Ενδοεπικοινωνίας

DND: Εισερχόμενη Κλήση Ενδοεπικοινωνίας

DND: Trunk Εισερχόμενη Κλήση

( Προώθηση Κλήσης / Follow Me

Προώθηση Κλήσης όταν είστε κατειλημμένος

Κωδικός Ασφαλείας

(αν έχει ρυθμιστεί)

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

8

4

8

0

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

Ακύρωση

1

#

0

1

Θέση

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

5

4

0

1

Προώθηση Κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση

8

Η NEC Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές, λειτουργίες ή τα χαρακτηριστικά οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Η NEC Corporation έχει ετοιμάσει το κείμενο αυτό για χρήση από το προσωπικό της και τους πελάτες της.

Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ είναι στην ιδιοκτησία της NEC Corporation και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της NEC Corporation.

Copyright 2011, NEC Corporation

2

4

8

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

0

1

Προώθηση Κλήσης όταν είστε κατειλημμένος / δεν υπάρχει απάντηση

6

4

8

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

0

1

Προώθηση Κλήσης Both Ring

( Προώθηση Κλήσης στο Voice Mail

Προώθηση όλων των Εισερχόμενων Κλήσεων

( Προώθηση Κλήσης / Follow Me (Συνέχεια)

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

0

1

Follow Me

?

1

?

?

?

- Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία ώστε να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες.

- Είναι διαθέσιμοι μέχρι 16 συμμετέχοντες (περιλαμβανομένου του δικού σας εσωτερικού). Το επίπεδο του ήχου μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση εξαιτίας του Περιβάλλοντος στο οποίο γίνονται οι κλήσεις. Ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο από τη NEC Προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

Ομιλία

?

?

## Ενσωματωμένος Μηχανισμός Απάντησης (Voice Mail Message)

Trunk Κωδικός Πρόσβασης

Τηλεφωνικός Αριθμός

?

?

?

Εσωτερικός Αριθμός

6

2

8

Επαναλάβετε για επιπλέον συμμετέχοντες

## Για πιο Εύκολη Χρήση…

Ομιλία

FLASH /

RECALL Key

(or Hookflash)

( Conference

## Ενσωματωμένος Μηχανισμός Απάντησης (VRS Message)

Για τη χρήση του ενσωματωμένου Μηχανισμού Απάντησης είναι απαραίτητη η ρύθμιση του Συστήματος. Ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο από τη NEC Προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

Για τη χρήση της λειτουργίας In-Mail (Voice Mail) είναι απαραίτητα η χρήση προαιρετικού Υλικού και η ρύθμιση του Συστήματος. Ρωτήστε τον εξουσιοδοτημένο από τη NEC Προμηθευτή σας για λεπτομέρειες.

6

1

7

Παύση REC

- Μπορούν να εγγραφούν μέχρι 4 είδη μηνυμάτων.

- Η διάρκεια του Μηνύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 λεπτά.

?

?

?

Αριθμός Μηνύματος

(001 – 004)

( Εγγράψτε / Ακούστε / Σβήστε Μηνύματα Απάντησης

7

Εγγράψτε

#

Ακούστε

Εγγραφή

## Επιλογές : In-Mail (Voice Mail)

Διαγραφή

Ακρόαση

?

Ακούστε

?

?

Αριθμός Μηνύματος

(001 – 004)

FLASH /

RECALL Key

(or Hookflash)

Ανεξάρτητη Ακύρωση

(από το προερχόμενο εσωτερικό)

## Επιλογές : In-Mail (Voice Mail)

( Συνδεθείτε στο In-Mail

?

?

?

Αριθμός Μηνύματος

(001 – 004)

5

3

Διαγραφή

Ακρόαση

?

?

?

Αριθμός Μηνύματος

(091 – 100)

3

NEC Single-Line Telephone

(AT-45)

Ακούστε

6

1

7

?

?

?

Αριθμός Μηνύματος

(091 – 100)

5

( Ακούστε / Σβήστε τα Εισερχόμενα Μηνύματα

- Μπορούν να αφεθούν μέχρι 10 μηνύματα απ’ έξω.

- Η διάρκεια του μηνύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 λεπτά.

4

4

8

Προώθηση Εισερχόμενης Κλήσης όταν είναι Κατειλημμένο

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Αριθμός Πιλότου Voice Mail

8

4

8

0

1

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Αριθμός Πιλότου Voice Mail

1

#

0

1

4

4

8

Προώθηση Εισερχόμενης Κλήσης όταν είναι Κατειλημμένο / δεν υπάρχει Απάντηση

Προώθηση Εισερχόμενης Κλήσης όταν δεν υπάρχει Απάντηση

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Αριθμός Πιλότου Voice Mail

0

1

5

4

8

Ακύρωση

Θέση

?

?

?

Αριθμός Πιλότου Voice Mail

0

1

## Επιλογές : In-Mail (Voice Mail)

0

0

9

( Ακούστε Εισερχόμενα στο Mailbox Μηνύματα

## Επιλογές : In-Mail (Voice Mail)

Κυρίως

Μενού

12

1A

Κωδικός Ασφαλείας (αν έχει ρυθμιστεί)

?

?

?

17

1S

16

?

?

?

?

Ο Αριθμός του Mailbox

?

?

?

Αριθμός Πιλότου Voice Mail

1N

?

?

Select All Message List

Select Saved Message List

Σβήσιμο

Ακρόαση

Σβήσιμο του Κωδικού Ασφαλείας

Select New Message List

Εγγραφή

7

Κωδικός Ασφαλείας

(4 ψηφία, χρησιμοποιώντας 0-9)

Επιλογές Mailbox

3

Ακούστε

Συνδεθείτε στο In-Mail

7

6

5

Επιστροφή στο Κυρίως Μενού

#

Εγγράψτε

Παύση REC

Επιβεβαίωση

(Αποδεκτός)

#

Τέλος

#

7

9

Αριθμός Χαιρετισμού (1-3)

Επιλογή Χαιρετισμού

Συνδεθείτε στο In-Mail

?

4

?

( Κωδικός Ασφαλείας Mailbox

- Ο Επιλεγμένος Χαιρετισμός (ένας από τους τρεις) θα γίνει ενεργός.

Επιστροφή στο Κυρίως Μενού

#

Single-Line Τηλεφωνία

Οδηγίες Χειρισμού

NEC Corporation

- Ο Καλούμενος Κωδικός Ασφαλείας μπορεί να ακυρωθεί πιέζοντας “4” αντί για “2 (Αποδεκτός)”.

- Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να σβήσει έναν Κωδικό Ασφαλείας Mailbox Security.

?

2

( Χαιρετισμός Mailbox

X

28

AT

7

S

Οι επιλογές του mailbox είναι:

#

#

Exit to Main Menu

Auto Time Stamp

6

N

Message Notification

Security Code

84

TI

67

OP

76

RN

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μπορείτε να :

Εισάγετε τον αριθμό του Mailbox, μετά :

#

#

End Recording

3

E

Erase Recording

Pause/Resume

## Για πιο Εύκολη Χρήση…

## Αν η κλήση σας δεν διέρχεται…

Αθήνα

Web Page: www.daskalakis.com.gr

#

#

Send Message

Reenter mailbox number

4

G

77

RS

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης μπορείτε να:

#

#

12

1A

17

1S

16

1N

4

G

22

BB

2

B

5

L

Exit Listen Mode

Select All Message List

Select Saved Message List

Select New Message List

Pause/Resume Listening

Go Ahead a Few Seconds

Backup to Beginning

Backup a Few Seconds

3

72

84

62

63

73

E

SA

TI

MC

MF

RE

Listen to Next Msg

Erase Msg

SAve Message

Get TIme, Date

Make Call to Sender

Have Msg Forwarded

Record Reply

Main Menu

In-Mail will play your mailbox name in the voice prompts instead of your mailbox number.

Callers hear your active greeting (1-3) only if you do not answer or are busy. If Auto Attendant DND is ON, the Auto Attendant does not ring your phone. Callers immediately hear your active greeting. If OFF, the Auto Attendant will try your extension.

EXit Mailbox

TIme and Date

Mailbox OPtions

Record Mailbox Name

5

L

Mailbox Greeting

Record & Send Message

Listen to Messages

A50-031675-101

Τεύχος 1.1

Όταν θέτετε τη λειτουργία Προώθησης Κλήσης / Follow Me, ο Εσωτερικός Ήχος Κλήσης θα αλλάξει.

Ακούστε

Ακρόαση

5

?

?

?

Αριθμός Mailbox

?

?

?

Αριθμός Πιλότου Voice Mail

(Μοναδικός Ήχος Κλήσης)